Інструктивна картка

Практична робота № 10

«Добування курбон(ІV)оксиду і вивчення його властивостей. Розпізнавання карбонатів.»

Мета: добути вуглекислий газ та дослідити його властивості; за допомогою якісних реакцій розпізнати видані речовини.

Обладнання: крейда (СаСО3), хлоридна кислота (НСl), вапняна вода (Са(ОН)2,  барій хлорид (ВаСl2), арґентум нітрат (AgNO3), лакмус, пронумеровані пробірки із розчинами натрій сульфату, натрій хлориду, натрій карбонату і натрій силікату,10 пробірок, газовідвідна трубка, хімічний стакан, скіпка, сірники, стакан з водою,  тримач, спиртівка.

Накресліть у зошит таблиці . Після виконання кожного досліду записуйте результати в таблицю.

Дослід 1. Добування вуглекислого газу та його виявлення.

Підготуйте прилад для добування вуглекислого газу, перевірте його на герметичність. Покладіть у пробірку кілька грудочок крейди і долийте хлоридної кислоти, щоб лише покрити їх поверхню. Закрийте швидко пробірку пробкою з газовідвідною трубкою і занурте її кінець у порожню пробірку приблизно на хвилину. За допомоги запаленої скіпки визначте наявність у пробірці вуглекислого газу.

Дослід 2. Розчинення вуглекислого газу у воді.

Пропустіть наступну порцію вуглекислого газу в пробірку з 1 — 2 мл води, забарвленої двома краплями лакмусу (метилоранжу), до зміни кольору індикатора. Про що свідчить зміна кольору індикатора?

Дослід 3. Реакція вуглекислого газу з кальцій гідроксидом. Взаємоперетворення карбонатів та гідроген карбонатів.

Пропустіть наступну порцію вуглекислого газу в пробірку з 1 — 2 мл вапняної води до утворення осаду. Яка сіль утворилася? Продовжуйте пропускати вуглекислий газ до утворення прозорого розчину. Яка сіль утворилася? Прокип’ятіть одержаний розчин до утворення осаду.

Дослід 4. Розпізнавання карбонатів.

У чотирьох пронумерованих пробірках містяться розчини натрій сульфату, натрій хлориду, натрій карбонату і натрій силікату. Визначте вміст кожної пробірки хімічним способом.

| Номер досліду. | Хід роботи (що робили) | Спостере- ження | Рівняння реакцій, що відбувалися | Висновок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дослід №1 |  |  |  |  |
| Дослід №2 |  |  |  |  |
| Дослід №3 |  |  |  |  |

Дослід №4

| Реагент Реактив | Пробірка №1 | Пробірка №2 | Пробірка №3 | Пробірка №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Висновок:

- Опишіть фізичні та хімічні властивості карбон (ІV) оксиду, які ви спостерігали під час практичної роботи.

- Назвіть якісні реакції на вуглекислий газ та на карбонати.

- Поясніть, чому при пропусканні вуглекислого газу крізь вапняну воду вона спочатку мутніє, потім стає прозорою, а при нагріванні випадає осад.