(повна назва навчального закладу)

# ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  _______________________

(посада керівника і

_____________________________

найменування закладу)

________________  № _________

(число, місяць, рік)

ІНСТРУКЦІЯ З  безпеки життєдіяльності   №_______

при роботі з аміаком водним в кабінеті хімії

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Ця  інструкція встановлює загальні вимоги безпеки при роботі з аміаком водним. Вона може бути використана під час таких практичних та лабораторних робіт:

10 клас П.р. «Добування аміаку та вивчення його властивостей»

Л.д. «Якісна реакція на йон амонію»

1.2   Роботи з аміаком водним відносяться до робіт із шкідливими речовинами та підвищеною небезпекою відповідно до НПАОП 0.00-8.24-05 „Перелік робіт з підвищеною небезпекою", затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.05 №15.

1.3  Згідно зі ст.П Закону України „Про охорону праці" не допускається залучення неповнолітніх до роботи з аміаком водним .

1.4 До  виконання робіт допускаються особи: котрі пройшли медичний огляд у встановленому порядку, з котрими проведено інструктаж (навчання) з охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, ознайомлення з правилами техніки безпеки в кабінеті хімії і надання першої (долікарської) допомоги потерпілим від нещасних випадків.

1.5  Учні, котрі виконують роботи з аміаком водним, зобов'язані:

знати та виконувати правила поведінки з устаткуванням, інструментом та іншими засобами навчання; користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; викунувати правила внутрішнього розпорядку:

а)  вчасно починати та закінчувати роботу, дотримуватись встановленого часу практичної чи лабораторної роботи;

б) не виконувати робіти, не передбачених в інструкції виконання практичної чи лабораторної роботи;

в)   не заходити в кабінет хімії без відповідного дозволу вчителя;

повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу (ст.159 КЗпПУ).

1.6.  Учні не повинні залишати робоче місце без нагляду.

1.7.   При виконанні робіт з аміаком водним можуть мати місце такі небезпечні та шкідливі чинники:

а) фізичні:

ураження електричним струмом;

травмування гострими краями при руйнуванні скляного оснащення або тари;

підвищення або зниження рухомості повітря (несправність загальнообмінної витяжної вентиляції);

б) хімічні: отруєння;

отримання хімічних опіків;

подразнююча дія на організм людини (шкірний покрив, слизові оболонки очей та органи дихання).

1.8. Учні, котрі виконують роботу з аміаком водним, повинні:

дотримуватись вимог санітарних норм та особистої гігієни;

виконувати роботу в необхідних засобах індивідуального захисту;

утримувати робоче місце в чистоті;

після закінчення роботи вимити з милом забруднені частини тіла або прийняти душ, прополоскати ротову порожнину питною водою.

1.9. Учні  повинні виконувати вимоги правил пожежної безпеки, знати місця розташування засобів пожежогасіння, знати порядок їх використання та вміти ними користуватися відповідно до інструкції з пожежної безпеки.

1.10.  При проведенні занять з аміаком водним необхідно враховувати властивості цієї хімічної речовини і її небезпечні чинники.

Аміак водний. Аміак водний - 25 % водний розчин аміаку, це безбарвна прозора рідина з лужною реакцією та характерним різким запахом. Ще його називають гідроксидом амонію. Водні розчини аміаку застосовують у хімічних лабораторіях і різних виробництвах як слабку основу. При нагріванні розчину аміак вивітрюється, у чому легко впевнитися за запахом. Оскільки водний розчин аміаку є слабкою основою, то солі амонію в розчинах гідролізуються. Отже, будь-яку амонійну сіль у розчині можна виявити, нагріваючи ці розчини.

Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів. Великі концентрації парів аміаку викликають опіки очей, носової порожнини, горла, спричиняють пекучий біль у горлі та витік великої кількості сліз, відчуття різі в очах, стан сильного збудження, марення, різкий розлад дихання, погіршення серцевої діяльності, слабкий пульс, охолодження кінцівок і тіла. У легких випадках отруєння - сухість у горлі, задуха, сльозливість, приступи кашлю.

Суміші аміаку з повітрям вибухонебезпечні. Концентраційні межі аміаку з повітрям за об'ємом складають:

нижня   - 17%;

верхня - 28 %.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Перед початком роботи необхідно:

2.1 Перевірити наявність інструкції виконання роботи 1.2  Перевірити й одягти необхідні засоби індивідуального захисту згідно з вимогами інструкції з охорони праці на робочому місці.

2.3  Провести зовнішній огляд приладів і обладнання та впевнитися у відсутності видимих пошкоджень.

2.4   Підготувати робоче місце, інструмент, оснащення, прилади відповідно до інструкції виконання практичної роботи.

2.5  Отримати  необхідні хімічні речовини.

2.6  При виявленні недоліків сповістити вчителя.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3. Усі роботи із застосуванням аміаку водного необхідно виконувати тільки у витяжній шафі, користуючись засобами індивідуального захисту.

3.1. Обережно користуйтесь посудом, дотримуючись правил безпеки при роботі з лабораторним та склянним посудом.

3.2. Аміак водний використовуються при виконанні таких операцій:

1) приготування розчинів лугів;

2) хімічна обробка;

3) відбір проб і проведення хімічних аналізів;

4) нейтралізація розчинів кислот.

3.3.  Змішування або розбавлення розчинів лугів, що супроводжується виділеням тепла, виконувати в термостійкому порцеляновому посуді.

3.4.    При нагріванні хімічних рідин у пробірці, її необхідно спрямовувати вбік від себе та осіб, які перебувають поруч.

3.5.  Під час роботи з аміаком водним треба опустити шторку витяжної шафи або надіти захисні окуляри.

3.6.   Зберігання аміаку водного необхідно здійснювати тільки відповідно до правил пожежної безпеки.

3.7.  Повідомлення работодавцю  про нещасний випадок проводиться в установленому порядку.

3.8.  Про кожен нещасний випадок свідок, працівник, котрий його виявив, або сам потерпілий повинен терміново повідомити безпосереднього роботодавця чи іншу посадову особу та вжити заходів для надання необхідної допомоги.

3.9.  Забезпечити до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці й устаткування в такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших  і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення роботи необхідно:

4.1.  Вимкнути нагрівальні прилади.

4.2.  Вимкнути обладнання.

4.3   Закрити герметично посудину із залишками продуктів реакції.

4.4  Промити робоче місце струменем проточної води і дати стекти їй у злив для агресивних рідин. Прибирати робоче місце можна тільки після ретельної промивки водою.

4.5   Промити під струменем проточної води гумові рукавички.

4.6  Зняти та промити під струменем проточної води із зовнішньої сторони захисні окуляри.

4.7   Відключити витяжну вентиляцію через 20-30 хвилин після закінчення роботи.

4.8  Прибрати спецодяг та індивідуальні засоби захисту у відведене для цього місце.

4.9  Вимити руки теплою водою з милом.

4.10   Про виявленні недоліки в роботі обладнання та засобах колективного захисту необхідно повідомити безпосередньо вчителя.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1   До аварійних ситуацій відносяться:

розгерметизація  обладнання і тари з викидом речовин, їх парів у зовнішнє середовище;

загоряння речовин,  обладнання;

відключення електропостачання, яке живить засоби захисту,  витяжну вентиляцію, обрив і коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

5.2  У разі виникнення ситуацій, наведених вище, необхідно вжити термінових заходів:

1) припинити виконання робіт;

2) відключити обладнання;

3) вивести з приміщення людей;

4)   повідомити про аварію керівника робіт, посадових осіб та роботодавця;

5)   у разі виникнення пожежі повідомити в пожежну охорону і розпочати пожежогасіння наявними засобами;

6)  у разі нещасного випадку повідомити в медпункт і надати першу (долікарську) допомогу.

5.3    Надання першої (долікарської) допомоги забезпечується відповідно до вимог інструкції.

5.4 Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різноманітних ураженнях наводяться в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, які вивчаються учнями при проведенні первинних інструктажів з охорони праці.

Розроблено:

Вчитель хімії                                                   ________________________

(підпис, ПІП )

Узгоджено:

Спеціаліст служби охорони праці,

безпеки життєдіяльності, або

заступник директора,

що відповідає за організацію питань

з безпеки життєдіяльності                             __________________________

(підпис, ПІП)

Інструкцію отримав(ла)

і з її змістом ознайомлений(на)                  __________________________

(підпис, ПІП)